水量計運轉磨耗分析研究

在台灣C級水量計尚未普及以及電子式水量計尚未被採行於全國用戶之前，其性能驗證之研究顯得格外重要，且本研究係就澳門自來水公司（以下簡稱為澳門水公司）使用之36只C級機械式水量計以及型式為電磁式(electric-magnetic)之電子式水量計，進行使用後之水量計不準度探討與研析。本研究採用標準表法並以動態起始結束法之操作模式進行水量計測試，標準件於使用前先完成校正，而且測試過程保持一定流率，因此測試系統之準確度確認可達0.1 %。本研究測試的樣本數雖然偏少，但進行研究測試之設備與程序皆嚴格管控，而且所得數據顯示具一致性與合理性，因此得以推論水量計於長期使用後的計量特性確實可能有顯著變異，而且會依其型式而有差異。於未進行台灣地區大樣本測試研究之前，此研析結果仍可供台灣自來水供應單位未來對於C級水量計或電子式水量計，進行採用或汰換的初步實務參考。