光纖式全域微三維表面輪廓共焦量測技術之發展

本量測系統之架構原理，由數位投影裝置(Digital Light Projectors, DLP)投光經過光學鏡組，將結構光聚像至同調性影像光纖，使得量測取像端獲得可攜性及型體微小化之發展。在取像系統中加入分光鏡、縮影物鏡、遠心鏡頭與CCD 等裝置，藉由同軸共焦量測原理構成微三維形貌量測系統，全域量測誤差百分比可控制在全高之3％範圍以內。