# 建築自動化控制通訊協定標準---BACnet介紹

採用開放式、互通性的自動化通訊協定標準，其優點可簡化安裝程序、

降低系統維護成本、防止設備供應商及系統業者的壟斷及增加未來系統

擴充性。

BACnet採用傳統的階層式建築自動化通訊架構，允許使用目前的六種下

層的網路協定，而且擁有完整的功能和服務的定義，較適合大型的建築物

的自動化，如商業大樓、工廠及醫院。而採用開放、互通式的自動化通訊

協定後，建築自動化設備間則不需借助閘道器的轉譯而互相通訊。