CNT/NaClO4/Ppy 材料於快速酒精感測之研究

本研究使用聚吡咯(polypyrrole, Ppy)與不同比例的過氯酸鈉(NaClO4)及

奈米碳管(Carbon Nanotube, CNT)混合，可得到較佳的靈敏度。

利用酒精(ethanol)吸附在材料表面造成電阻變化，將感測器電阻轉換成

電壓信號來偵測。

感測器的優點在於感測頭的偵測溫度在室溫下就可偵測，

優於商品需加高溫才能進行。

濃度的量測範圍在53 ~190 ppm時，研究信號對濃度之關係，

預期未來此材料極有潛力應用於酒精感測。