以兩種先進的方法達成半自動化八度頻寬之雷射計頻器

本文比較兩種先進的半自動化雷射光計頻器之光梳絕對序數決定法，此兩種方法都是以兩台鎖模光纖雷射梳(簡稱雙雷射光梳或雙光梳)來測頻，因此，都與未知雷射的擾動量無關。第一種方法是將雙雷射光梳在三個不同的重複率下操作，其中兩個重複率十分接近，以至與未知雷射的拍頻光梳序數一樣。第二個方法則是將雙雷射光梳個別操作在兩個不同的重複率，先利用單頻儀決定約略的光梳序數，並從中決定兩台雷射正確的光梳序數差值，再由雙光梳量測拍頻訊號決定真正的光梳序數。除了雙雷射光梳的頻率穩定與拍頻訊噪比的最佳化外，其餘所有的過程都是由電腦自動化控制與量測。