軟性顯示器品質檢測技術

本文以膽固醇液晶並參考LCM量測規範中的VESA FPDM V2.0，利用反射式LCD規範，定義四種光源及取像角度。

其品質檢測系統採用多通道光譜，不僅可降低成本，亦可達到多點量測效果。並藉由不同之圖案取得最佳之參數如反射率、驅動電壓、點缺陷、線缺陷、殘影及色座標值，以獲得軟性顯示器之特性。

色座標計算圖示