低壓氣體流量比對件研製-玻璃毛細管層流式流量計

臨界流噴嘴(Critical Flow Venturis, CFVs)、音速噴嘴被廣泛用於氣體流量比對並當成標準件，但是由於小於1 L/min流率之噴嘴製作不易且價格昂貴，工業技術研究院量測技術發展中心（量測中心）參考美國NIST毛細管元件相關設計並加以改良，發展出玻璃毛細管層流式流量計應用於氣體流量量測。

藉由單根或多根加工精細之毛細管並聯，配合毛細管氣體入口與出口處壓力量測值、以及毛細管上游空氣溫度量測值，換算出流經此元件之流量。此流量計量測壓差範圍為2 kPa至100 kPa，可提供使用者體積小、方便攜帶、準確性高之流量計，亦可在多種氣體下使用，除了可以作為標準系統間的比對件，也方便攜帶至客戶端做線上校驗使用。此四件層流式流量計在乾空氣之組合流量範圍1~ 1200 cm3/min及101.325 kPa、0 ℃標準狀態下，其流率與原級系統差異在 ±0.15 %範圍內。