泰國國家計量研究院之新低壓氣體流量原級標準

泰國國家計量研究院((National Institute of Metrology (Thailand)，簡稱 NIMT。為滿足其國內氣量計校正追溯需求，於2008年至2009年委託工研院量測中心(ITRI/CMS) 設計及組裝一套0.005 L/min至24 L/min（參考狀態為296.15 K和101.325 kPa）之低壓氣體流量標準器。此套標準器採用活塞管式校正器方式設計，由三根不同直徑之精密玻璃標準體積管組成，以水銀密封活塞與標準體積管之間隙，並利用雷射都普勒光學尺活塞位移量測技術，配合同步時間、氣體壓力和溫度等參數量測，進行手動或半自動之乾燥空氣或氮氣流量測量。

此流量標準系統之不確定度評估，參照ISO GUM[1]之評估架構，列出重要之不確定度來源，並藉由實驗、儀器規格及引用數值資料等方式加以量化評估各項影響因子之不確定度貢獻。