導電膜電性檢測技術

傳統電性檢測設備多是利用探針接觸待測物並施予電壓來量測其電性，以檢驗是否正常運作。但隨著製程技術的快速演進，利用接觸方式量測電性已越來越不符合實際需求。因此，本文介紹一種快速檢測電性的技術，使用液晶型電光調制器作為電性測試的感應器，並於感應器和待測物分別加電壓及接地，再利用電光調制器感應待測物的電場，配合光學機構打光照射，擷取電光調制器感應電場產生的電壓影像，達到快速全檢的需求，並提升精密、快速且正確的量測品質。