夜間高彩LED看板的光汙染研析與對策

本研究目的在於調查及研析民眾對光污染之人體舒適性感受程度，以提出相關防制對策建議。透過相關法規及文獻的彙整分析，執行LED看板物理光學性量測與夜間眩光的視覺實驗。結果發現影像飽和度和平均亮度對於眩光評價有顯著的影響。根據LED 看板平均亮度推算出眩光評價函數，得到一組眩光評價亮度建議表與眩光評價等效亮度建議表。其中，「恰可接受的」及「恰可接受的與妨礙的之間」，所對應之LED看板的平均亮度上限值分別為618 cd/m2和1590 cd/m2，可作為未來訂定管制值之參考。本研究建議為減少光害發生機率，可降低色飽和亮度，亦可降低能耗，節省用電成本。