半導體製程檢測新技術

利用X光 (X-ray) 所發展的小角散射術 (small angle X-ray scatterometry；SAXS)，量測解析度遠高於傳統使用深紫外光 (deep ultraviolet；DUV) 的散射術。本文將利用美國國家標準與技術研究院 (National Institute of Standards and Technology；NIST) 所發展的小角散射術及芝加哥美國能源部國家實驗室 (Argonne National Laboratory；ANL) 的先進光子源 (advanced photon source；APS) 同步輻射加速器的X光來量測疊對光柵之疊對誤差。在此我們製作了一多組疊對光柵，且每組彼此之間具有1 nm的疊對誤差差值，利用小角散射理論或是嚴格耦合波理論 (rigorous coupled-wave analysis；RCWA) 分析其散射訊號，可得其三維結構及疊對位移值。從分析的數據可知，利用X光的小角散射術具有非常好的疊對位移解析度，其對於未來先進半導體製程檢測將是一大利器。