金屬(碳共熔點發展概述

1990年共熔定點已被當作國際溫標 (ITS-90) 的輔助參考定點(Secondary Reference Point) ，並已計劃於未來溫標 (IST-XX) 正式採用。

一般，溫度高於ITS-90的最高溫度銅定點時，必需使用外插之方式校正，若採用金屬(碳共熔點之應用，將可解決上述現行溫標之缺失，有效降低輻射溫度計5～10倍之校正不確定度。