感應線圈安裝與測試要求之探討

國內應用「感應式線圈測速器」於路口取締闖紅燈違規與超速違規，其準確性，除了要考量主機(電子單元)的性能，也要確認感應線圈安裝的品質。因此，國外檢驗機構除了對主機進行檢測，也會對埋設於路面之感應線圈進行檢測，並於埋設感應線圈的施工期間進行監工。

本文參考美國材料試驗協會(American Society for Testing and Materials：ASTM)之ASTM E2561-07a「感應式線圈偵測器安裝的實施標準(Standard Practice for the Installation of Inductive Loop Detectors)」規範，與目前國內警察機關設置最多之感應式線圈測速器的兩個廠牌作比較與探討。