高介電薄膜特性研究—沈積二氧化鉿薄膜的退火分析

本研究針對退火後的二氧化鉿薄膜，作物理特性分析。試片分為2.5 nm、5 nm 及10 nm的二氧化鉿薄膜以原子層沈積法 (Atomic Layer Deposition，ALD) 鍍製在矽P-type (100) 基板上，並控制鍍膜溫度為300℃。將鍍製完的試片以爐管 (furnace) 高溫退火，選擇高於鍍膜溫度的450 ℃、 550 ℃、 650 ℃ 和 750 ℃，在氬氣氣氛下退火10分鐘。厚度、密度、表面介面粗糙度與結晶變化、晶粒大小等物理性質將以X射線反射儀 (XRR) 和 低掠角X射線繞射儀 (GIXRD) 觀察其退火前後的變化，結果此物理特性將隨退火溫度有明顯變化。

另外，在X射線反射儀的模型分析上，使用穿透式電子顯微鏡 (TEM) 確認其基板上的雙層膜結構 (SiO2/ HfO2) ，代入雙層膜模型 (Two-Layer Model) 分析譜線。使用Scherrer equation分析晶粒大小，代入薄膜退火結晶後的繞射峰半高寬(FWHM) 和峰值位置 (Bragg Angle)，計算得到隨退火溫度變化的晶粒尺寸趨勢圖。