鎵熔點特性量測與探討

鎵熔點是國際溫標ITS-90 (International temperature scale of 1990) 所規定17個定義定點 (defining fixed point) 中唯一接近室溫的定點，且鎵熔點的W(29.7646 (C)係判斷白金電阻溫度計是否適宜當作標準白金電阻溫度計之重要依據之ㄧ。本文除了進行新購鎵定點囊之溫度穩定性、浸入深度溫度變化等特性量測外，並探究新、舊鎵定點囊於新、舊溫度維持裝置中之量測結果差異。