超音波技術應用於軸承座相對變位之量測

本實驗是利用超音波對於液體與氣體介面的反射訊號計算高度，並透過連通管原理，間接的計算各水槽間的相對高度差，應用在大型軸承件之干涉儀不方便之量測。此量測方法不受大型軸承件的形狀影響，可量測得軸承水平之偏轉。透過實驗及現場量測與干涉儀量測作為對照組，驗證此量測方法是可行的。