針規之校正與不確定度評估

本文主要介紹針規校正之不確定度評估方法，係依據國際標準組織（ISO）發行之ISO/IEC Guide 98-3所述之方法作評估，分析校正系統中的各項不確定度源及其對不確定度之影響。

本文評估0.5 mm ~ 10 mm之校正範圍，在95 % 之信賴水準下，估算擴充不確定度為0.0007 mm，涵蓋因子為1.98。