結合振盪法與經驗模組分解之精準血壓計分析技術

本研究提出一種新的血壓分析方法，透過經驗模組分解法，擷取動脈脈波訊號，並濾除氣袋壓力、背景與移動雜訊，而不會如傳統濾波器，造成脈波的失真或衰減，再以震盪法計算收縮壓與舒張壓值，並與市售血壓計依照AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)與EN (European Norm)的規範，比較評估量測的準確性。本方法相對於標準聽診法，所得到收縮壓與舒張壓之平均差值與標準差分別為1.6與5.2，0.7與5.2，結果不僅符合AAMI與EN的血壓計量測規範，相對於市售血壓計也有較準確的量測結果。