線型光譜儀之光源特性量測

量測中心自行開發的線型影像式光譜儀，藉由其狹縫及前端遠心鏡頭達到其線型視野之目的，再利用後端之穿透式光柵與二維陣列偵測器，取得二維頻譜影像，其中一軸為線型空間軸，另一軸則為頻譜軸，再搭配一維掃描平台，因此便可同時在一次的量測之下，取得二維空間上各點的譜頻資訊，再由後端演算法計算其輝度及色度值，其中量測色度準確度為 ± 0.002，重複性之標準差 < 0.0003；輝度準確度為 ±2 %，重複性之標準差 < 0.1 %。其應用範圍主要為平面顯示器、LED light bar、背光模組廠商。對於LED light bar的量測，除了開發每顆LED的色度值及峰值波長之計算演算法，未來將進一步提升其速度及精度，以滿足產業各領域之光源特性量測需求。