實驗室標準麥克風音源中心評估

為了促使國內麥克風自由場靈敏度校正追溯的完整性，國家度量衡標準實驗室於102年開始著手建立麥克風自由場靈敏度互換式校正原級系統。在此互換校正法中，音源中心為靈敏度校正重要參數之一。本文透過實際量測，根據距離與聲壓的變化量估測實際的音源中心，並以P-value推論其線性方程式合理性，再將音源中心量測結果利用En值與IEC 61094-3所列之數據比較其一致性，量測結果顯示出以2.5 kHz至20 kHz與IEC規範宣告之參考值的一致性較高，本實驗評估之麥克風音源中心參數，可合理做為未來執行自由場靈敏度校正時之參考。