空氣浮力修正項對於質量校正的影響

我國質量標準的追溯是利用鉑銥公斤原器No.78，每十年一次以人員攜帶的方式送至國際度量衡局 (Bureau International des Poids et Mesures；BIPM) 質量實驗室執行質量校正，追溯至國際公斤原器 (international prototype of the kilogram；IPK)。校正完畢隨即護送回國將之導引至不鏽鋼國家標準法碼，校正過程在大氣環境下進行，由於鉑銥公斤原器與不鏽鋼國家標準法碼兩顆法碼的密度值差異頗大，較容易受到空氣浮力影響，故在量測過程中必須同時量測空氣參數，以計算空氣浮力來修正導引的質量，並利用量測數據評估空氣浮力造成的量測不確定度。本文探討空氣浮力修正項對於質量校正的影響，提醒使用者不可輕忽此修正項。